Materská škola, Kaméliová 10, 821 07 Bratislava

Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky

Názov zákazky: „Detské ihrisko“

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Predmetom zákazky je kúpa, dodanie a montáž dvoch herných prvkov: Herných zostáv, ktoré sú navzájom prepojené

1. Herná zostava „ Herná zostava - obsahuje veže, tunel, šmykľavky, navzájom prepojené“ (ďalej aj ako „prvok“) – Ilustračný obrázok

Herná zostava „Dvojveža“ je určená pre deti vo veku 3-14 rokov.

Herná zostava „Dvojveža“ sa skladá s dvoch veží spojených tunelom.

Prvá veža – prístup na vežu z jednej strany rebríkom, z druhej strany veže prístup lezeckou stenou.

Druhá veža je zastrešená. Na podestu je prístup lanovým rebríkom v tvare oblúka, z druhej strany vchod do veže lezeckou stenou s úchytmi. Šmýkačka je pripojená k druhej veži. Veže sú spojené tunelom.

Rozmery:

Dĺžka: min. 5,5 m, max. 6 m

Šírka: min. 4,5 m, max. 5 m

Rozmery podesty: min. 0,90x0,90 m, max. 1x1m

Dopadová výška: do 1 m (vrátane)

Farebné prevedenie

Materiál:

Konštrukcia: bezúdržbová, oceľový jakel o hrúbke 80x80 mm x 3 mm (hrúbka steny). Povrchová úprava: žiarovo zinkovaná a ošetrená práškovou vypaľovanou farbou. Každá oceľová časť (madlá) žiarovo zinkovaná a ošetrená práškovou farbou. Podlahy: podlahové dosky – vodeodolná preglejka hrúbky min. 15 mm.

Všetky pohyblivé časti konštrukcie vybavené plastovými púzdrami.

Oceľové laná: pletené lano skladajúce sa zo 6 vonkajších vinutých lán a jedného centrálneho oceľového lana v polyesterovom púzdre spojené hliníkovými spojkami.

Spojenie lán a zostavy pomocou oceľového kĺbu, ktorý zabezpečí ohyb aby sa lano nešponovalo

Šmýkačka: viacvrstvový sklolaminát

Tunel: material korugovaná rúra o priemere min. 60 cm Podesty majú zábrany podľa príslušných bezpečnostných noriem

Plasty použité na strechu, zábrany (bočnice): HDPE o hrúbke min. 15 mm

Lezecké úchyty – profi úchyty na lezecké steny vyrobené z piesku a epoxidu

Počet kusov: 2 – navzájom prepojené

Strana 1 z 2

Materská škola Kaméliová 10, 821 07 Bratislava

Inštalácia hernej zostavy bude na trávnatú plochu betónovaním v zmysle príslušných platných STN.

Ilustračný obrázok

Spoločná technická špecifikácia pre všetky prvky (ak sú použité):

- Strechy, sedáky a bočné steny vyrobené z polyetylénových HDPE dosiek odolných voči poveternostným vplyvom.

- Podesty vyrobené z trvácnych, vodeodolných a protišmykových platní na báze HDPE.

- Všetky skrutky zakryté farebnými plastovými krytkami.

- Výrobky musia spĺňať kritéria STN EN 1176.

V cene predmetu zákazky je zahrnuté:

- doprava jednotlivých prvkov do miesta dodania podľa určenia verejným obstarávateľom

- inštalácia prvkov na mieste dodania v zmysle inštalačného návodu výrobcu

- výkopové práce - základy pätiek prvkov

- osadenie prvkov do betónových základov, kotvenie na trávnatý povrch pomocou kotiev

- zabetónovanie pätiek a základov jednotlivých prvkov

- jedna ročná prehliadka prvkov

Ostatné požiadavky na predmet zákazky:

Dodávané prvky musia byť nové, doposiaľ nepoužívané.

Minimálna záručná doba je 60 mesiacov.

Strana 2 z 2